## Slide 1
电控组培训第二讲
C语言编译原理

## Slide 2
电控组介绍
本培训不介绍具体的C语言语法。希望学习C语法的同学自行学习网上的各种教程。我们只注重原理。

## Slide 3
基础知识
00

## Slide 4
基础知识
十六进制转换为二进制
用0x1234…表示十六进制数
表示法： 0123456789abcdef
与十进制转换：0x21  33
与二进制转换：0x1234  0001 0010 0011 0100
字节和比特
1B = 8bit
1bit的信息为0或1

## Slide 5
CPU架构
01

## Slide 6
CPU架构（ECE120）
普林斯顿（冯诺依曼）结构的五大组成部分：
ALU 运算逻辑单元
内存
控制器
输入设备
输出设备
还应了解：
寄存器（对于STM32来说特别重要）:
是中央处理器内用来暂存指令、数据和地址的电脑存储器。寄存器的存贮容量有限，读写速度非常快。在计算机体系结构里，寄存器存储在已知时间点所作计算的中间结果，通过快速地访问数据来加速计算机程序的执行

## Slide 7
汇编语言(ECE120)
汇编语言（英语：assembly language）是任何一种用于电子计算机、微处理器、微控制器，或其他可编程器件的低级语言。在不同的设备中，汇编语言对应着不同的机器语言指令集。一种汇编语言专用于某种计算机系统结构，而不像许多高级语言，可以在不同系统平台之间移植。
使用汇编语言编写的源代码，然后通过相应的汇编程序将它们转换成可执行的机器代码。这一过程被称为汇编过程。
汇编语言使用助记符（Mnemonics）来代替和表示特定低级机器语言的操作。特定的汇编目标指令集可能会包括特定的操作数。许多汇编程序可以识别代表地址和常量的标签（Label）和符号（Symbols），这样就可以用字符来代表操作数而无需采取写死的方式。普遍地说，每一种特定的汇编语言和其特定的机器语言指令集是一一对应的。

## Slide 8
C语言编译器
02

## Slide 9
环境变量与编译器
gcc编译C语言源文件

## Slide 10
编译器
主流：
GCC编译器
Clang编译器
Microsoft Visual C++（MSVC）
其他：
Intel C++ Compiler（ICC）、TinyCC、Digital Mars C/C++ Compiler
我们的STM32使用：
arm-none-eabi-gcc/g++

## Slide 11
宏 Macro
纯文本替换
#define USE_GPIO 1
条件编译
防止重复包含
文件包含

## Slide 12
头文件.h和源文件.c的关系
main.c
util.c
util.h
.h中定义宏、函数声明；.c中实现函数功能。

## Slide 13
C/C++的编译（CS225）
一、预处理：
可以理解为文本替换。包括宏展开。
二、编译阶段
将所有预处理之后的C/C++代码翻译成汇编语言(汇编文件一般以.s,.asm为后缀，将会在ECE120 后期课程涉及)。
三、汇编阶段
将汇编语言翻译成计算机可执行的二进制文件(生成若干.o，.obj文件)。每个独立的二进制文件。由于不知道相互之间的关系，现在还无法独立运行。

## Slide 14
C/C++的编译（CS225）
四、链接阶段
进一步了解编译流程参见https://zhuanlan.zhihu.com/p/88255667

## Slide 15
Makefile
03

## Slide 16
如何管理复杂的工程？
当我们的文件越来越多，那么多.c和 .h如何管理？
.h放在和.c不同的文件夹中，.h如何被找到？
如何把一个二进制的动态、静态链接库给链接进去？
gcc –c –g xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
gcc –c –g xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
gcc –c –g xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
???
这样一条条输出么？
太麻烦了！

## Slide 17
Make安装
安装？
对于Windows用户，MinGW gcc或者clang编译器在添加环境变量的时候，make.exe已经在bin文件夹中了。
如果命令行中输入make发生了错误：
对于Linux用户：sudo apt install make
对于MacOS用户：brew install make

## Slide 18
Makefile
于是乎我们有了Makefile。
make myprogram
make clean
运行完之后等价于：

## Slide 19
Makefile
如果想进一步了解Makefile语法，可以参考：https://makefiletutorial.com/
然而这一切全都是为了接下来登场的Cmake做铺垫的。

## Slide 20
Cmake
04

## Slide 21
Cmake
安装：
对于Windows用户：
https://cmake.org/download/
然后添加环境变量
Linux：sudo apt install cmake
Mac: brew install cmake
它还有一个桌面应用
Notes: 21

## Slide 22
Cmake
但是写Cmake还是太麻烦了！怎么办？Cmake！
CMake 是一个跨平台的构建系统，它用于管理项目的编译过程，生成特定于平台的构建文件（如 Makefile、Visual Studio 项目文件等）。CMake 通过一种高级脚本语言来描述构建过程， 能够更好地处理复杂的构建需求，并且在不同平台之间保持一致性。
Cmake可以用来生成Makefile。而我们目前的github上的meta-embedded项目正是基于Cmake构建的。
Notes: 22

## Slide 23
Cmake
C++向下兼容C，我们在这里以C++举例。

## Slide 24
课后作业
05

## Slide 25
课后作业
黑马程序员 P25~P50
https://www.bilibili.com/video/BV1Xa4y1k7LU/?p=14&vd_source=b710c0374cb950d2cc5713ef9df39177
2. 编写C语言程序（具体要求详见main.c）
打印0~99的所有整数
打印0~99所有质数
给定一个数组，完成排序算法
3. （可选）自行先开始学习STM32有关知识
可以在B站搜索：正点原子STM32
可选择视频：库函数开发、HAL库开发的视频进行自行观看（这部分以后不会细讲，只会一笔带过，想学懂的同学自行选择一套视频看完，当然准备学之前可以来问我们我们看看合不合适）

## Slide 26
谢谢观看！